## Slide 1
SISTEMAS DE NUMERAÇÃO
1

## Slide 2: Sistemas de Numeração
Importante o conhecimento de alguns sistemas de numeração e códigos
numéricos:
 Sistema Decimal;
 Sistema Binário;
 Sistema Octal;
 Sistema Hexadecimal.
Cada sistema de numeração é definido pela sua respectiva “base”
O que é Base?
Base corresponde ao número de dígitos que o sistema utiliza!

## Slide 3: SISTEMAS DE NUMERAÇÃO (Decimal)

## Slide 4: Sistemas de Numeração
Sistema Decimal → Como o próprio nome diz, este tipo de sistema utiliza
10 dígitos, e possui a Base 10.
{0, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9}
(2389)10
Indica a Base
Indica o número
Os números são expressos em somas de potências de 10!!

## Slide 5: Sistemas de Numeração
Sistema Decimal → Exemplos:
800 0 5
Somando tudo: 800 + 0 + 5 = 805
(805)10 = 8*102 + 0*101 + 5*100
Base

## Slide 6: Sistemas de Numeração
Sistema Decimal → Exemplos:
(2389)10 = 2*103 + 3*102 + 8*101 + 9*100
2000
300
80
9
Somando tudo: 2000 + 300 + 80 + 9 =
2389

## Slide 7: Sistemas de Numeração
Sistema Decimal → Exemplos:
(589423)10 = 5*105 + 8*104 + 9*103 + 4*102 + 2*101 + 3*100
500000 80000
9000
20
3
Somando tudo: 500000 + 80000 + 9000 + 400 + 20 + 3 =
589423
400

## Slide 8: Sistemas de Numeração
Sistema Decimal → Exemplos:
(674,25)10 = 6*102 + 7*101 + 4*100 + 2*10-1 + 5*10-2
70
4
0,05
Somando tudo: 600 + 70 + 4 + 0,2 + 0,05 = 674,25
0,2
600

## Slide 9: Sistemas de Numeração
Sistema Decimal → Exemplos:
(8005,336)10 = 8*103 + 0*102 + 0*101 + 5*100 + 3*10-1 + 3*10-2 + 6*10-3
0
5
0,03
Somando tudo: 8000 + 0 + 0 + 5 + 0,3 + 0,03 + 0,006 =
8005,336
0,3
8000
0
0,006

## Slide 10: SISTEMAS DE NUMERAÇÃO (Binário)

## Slide 11: Sistemas de Numeração
Sistema Binário → Este tipo de sistema utiliza 2 dígitos, e possui a Base 2.
{0, 1}
(101101)2
Indica a Base
Indica o número
Os números são expressos em somas de potências de 2!!

## Slide 12: Sistemas de Numeração
Somando tudo: 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = (45)10
32
Sistema Binário → Exemplos
(101101)2 = 1*25 + 0*24 + 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20
Base
0
8
4
0
1

## Slide 13: Sistemas de Numeração
Sistema Binário → Exemplos
(1101)2 = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20
Somando tudo: 8 + 4 + 0 + 1 = (13)10
8
4
0
1

## Slide 14: Sistemas de Numeração
Como Realizar Conversões entre Binário ↔ Decimal?
Binário → Decimal
A conversão de binário para decimal é feita diretamente, somando-se os produtos dos dígitos (0 e 1) pelo seu respectivo peso. O valor resultante fornece o número na base “10”, ou no sistema decimal.
(1010)2 = 1*23 + 0*22 + 1*21 + 0*20
8 0 2 0
Somando tudo: 8 + 0 + 2 + 0 = (10)10

## Slide 15: Sistemas de Numeração
Como Realizar Conversões entre Binário ↔ Decimal?
Decimal → Binário
A conversão de decimal para binário é diferente para números inteiros e números fracionários
Número inteiros:
Divide-se o número dado por 2. Se o resultado for inteiro, a divisão é representada pelo número binário “1”. Caso o resultado da divisão for
fracionário, esta é representada pelo número binário “0”. Deve-se dividir o número inteiro por 2 até que este seja igual a zero.

## Slide 16: Sistemas de Numeração
Como Realizar Conversões entre Binário ↔ Decimal?
Decimal → Binário
(329)10 = (?)2
(101001001)2
Leitura do último para o primeiro dígito!!!

## Slide 17: Sistemas de Numeração
Como Realizar Conversões entre Binário ↔ Decimal?
Decimal → Binário
(78)10 = (?)2
(1001110)2

## Slide 18: Sistemas de Numeração
Resolva os Exercícios
Decimal → Binário
a) (18)10 = (?)2
b) (822)10 = (?)2
c) (1022)10 = (?)2
(10010)2
Divisão inteira → “0” Divisão não-inteira → “1”
(1100110110)2
(1111111110)2