## Slide 1
Manutenção de Computadores
Aula 2

## Slide 2
2ª AULA
CRONOGRAMA
Definição de Frequência e Processamento;
Apresentação, Funcionamento e Diferenças entre Placas Mãe, CPUs e Memórias;
Sistemas de Refrigeração e sua importância.
Montagem do Kit Morto – 1º Contato.

## Slide 3
https://www.youtube.com/watch?v=GP-JfBw0BTo

## Slide 4: Definição
O processador é o C.I. mais importante do computador. Ele é considerado como o cérebro do computador e funciona como uma UCP – Unidade Central de Processamento.

## Slide 5: Definição
Os processadores comuns trabalham apenas com lógica digital binária. Existem processadores simples, que realizam um número pequeno de tarefas e também existem processadores mais sofisticados, que podem ser utilizados para os mais diferentes objetivos, desde que programados apropriadamente.

## Slide 6: Definição
Em geral, fala-se que um processador é melhor do que outro na medida em que ele pode realizar uma mesma tarefa em menos tempo, ou com mais eficiência.
Processadores podem ser projetados para tarefas extremamente específicas, realizando-as com eficiência insuperável
(eletrodomésticos).

## Slide 7: Definição
Atualmente, o processador, vem ganhando mais núcleos que consequentemente aumenta a velocidade de processamento. Os processadores com mais de 1 núcleo são denominados: Dual core (2 núcleos) e Quad core (4 núcleos), Hexa core(6 núcleos), Octa core(8 núcleos).

## Slide 8: Função do Processador
A UCP é responsável pela realização das operações de processamento e de controle durante a execução de um programa.

## Slide 9: Elementos Internos do Processador
Core I7 da Intel.
Registradores
Co-Processador
L1 L2 L3 ULA UC

## Slide 10: Elementos Internos do Processador

## Slide 11: Elementos Internos do Processador
ULA – Unidade Lógica e Aritmética
É o dispositivo que executa realmente as operações matemáticas com os dados, como: soma, multiplicação, op. Lógica AND, subtração, divisão, op. Lógica OR, op. lógica XOR, deslocamento à direita, incremento, op. Complemento, deslocamento à esquerda e decremento.

## Slide 12: Elementos Internos do Processador
UC – Unidade de Controle
É responsável por gerar todos os sinais que controlam as operações no exterior da CPU, e ainda por dar todas as instruções para o correto funcionamento da mesma.
A unidade de controle executa três ações básicas intrínsecas e pré-programadas pelo próprio fabricante do processador, são elas: busca (fetch), decodificação e execução.

## Slide 13: Elementos Internos do Processador
Registradores
São responsáveis pelo armazenamento temporário de instruções e dados, que servirão de entrada ao processamento. São memórias de baixa capacidade de armazenamento da ordem de kilo bytes, porém de elevada performance, por operarem na mesma freqüência do processador.

## Slide 14: Elementos Internos do Processador
Co-processador Aritmético
É destinado apenas à execução de cálculos complexos, principalmente os de ponto flutuante (casas decimais), deixando assim o processador livre para executar outros cálculos que não dependam desses resultados.

## Slide 15: Elementos Internos do Processador
Memória Cache Interna (L1 – Level 1)
É uma pequena memória que opera na mesma freqüência de operação do processador e com baixíssimo atraso de propagação, incrementando a performance do processador.

## Slide 16: Elementos Internos do Processador
Memória Cache Interna (L2 – Level 2)
É uma pequena memória porém, maior que L1 operando também na mesma freqüência que o processador. Ela foi transferida da
placa-mãe para o interior do processador, a partir do Pentium Pro.

## Slide 17: Elementos Internos do Processador
Memória Cache Interna (L3 – Level 3)
O cache L3 é um cache bem mais lento e maior, ele fica entre o L2 e a memória RAM. Possui, basicamente, a mesma função do L2.

## Slide 19: ENCAPSULAMENTO
Possui basicamente três funções:
  Proteger a pastilha de silício;
  Dissipar o calor gerado durante a operação;
  Proporcionar conexão física e elétrica com a placa mãe.

## Slide 20: ENCAPSULAMENTO
Intel 4004
(1971)
Intel 8086
(1976)
Intel 8088
(1979)

## Slide 21: ENCAPSULAMENTO

## Slide 22: ENCAPSULAMENTO

## Slide 23: ENCAPSULAMENTO

## Slide 24: ENCAPSULAMENTO

## Slide 25: SOQUETE
Desde o inicio a INTEL e AMD tem criado uma série de soquetes e slots para seus processadores, vale lembrar que um soquete de processador era compatível somente um processador.
O primeiro soquete conhecido foi o ZIF(Zero Insertion Force) cujo nome pode ser LIF(Low Insertion Force) , este possui uma alavanca que instala e remove o processador impedindo a quebra ou o entortamento dos pinos.

## Slide 26: SOQUETE
ATRAVÉS DO NÚMERO EXISTENTE NO SOQUETE PODEMOS IDENTIFICAR QUAL PROCESSADOR PODERÁ SER INSTALADO NA PLACA-MÃE.

## Slide 27
PENTIUM 4:
SOCKET 478
ATHLON XP: SOCKET 462
(SOCKET A)
SOCKET 775 INTEL
SOCKET AM2 AMD

## Slide 33: Frequência Interna de Processador
A Frequência do processador
também é chamada
de clock
interno, clock do processador
e velocidade do processador. A
frequência de um processador é a quantidade de ciclos processados por segundo.
Assim, um processador Intel Core i7 com 3.46 GHz, indica que o mesmo pode realizar 3 bilhões e 460 milhões de ciclos por segundo.
Unidade de Medida Usual: Gigahertz

## Slide 34: Frequência Interna de Processador
Para testar, baixe o programa CPU-Z,
instale-o e verifique.
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html

## Slide 35: Frequência Interna de Processador
Solução 1: Para resolver este problema, vá no iniciar e na barra de buscas digite: “Opções de Energia” e dê enter. Ative a opção “Alto Desempenho“. Se você não estiver vendo esta opção, clique em “Mostrar planos adicionais”.

## Slide 36: Frequência Interna de Processador
Solução 2: Se isso não resolveu, vá no menu iniciar e na barra de buscas digite “Msconfig” e dê enter. Na aba “Inicialização do Sistema“, clique em “Opções Avançadas“. Marque a
caixa “Número
de processadores“, coloque a
quantidade máxima de núcleos do seu processador (incluíndo os núcleos Hyper Threading, se houver):

## Slide 37: Frequência Interna de Processador
Solução 3: Abra o iniciar e na barra de buscas digite “DEVMGMT.MSC“.
Irá abrir o gerenciador de
guia “Processadores“,
dispositivos. Abra a
e
com o botão
direito,
clique em “Desinstalar“.
pedir para clique em
Quando reiniciar, “Não”
e continue
desinstalando todos os núcleos que aparecerem ali.

## Slide 38: Frequência EXTERNA ou FSB
Clock externo: também conhecido como FSB (Front Side Bus), o clock externo, por sua vez, é o que indica a frequência de trabalho do barramento (conhecido como barramento externo) de comunicação com a placa-mãe (na verdade, chipset, memória, etc);
Por exemplo, o processador Intel Core i3 2.3 GHz opera a uma taxa interna de 133 Mhz e um multiplicador de 17x.

## Slide 39: FSB de Processador (Freqüência do Barramento Frontal de Processador, Front Side Bus de Processador, Clock Externo de Processador)

## Slide 40: Frequência EXTERNA ou FSB
O multiplicador é um recurso que serve para multiplicar um fator por outro. No caso do FSB, o multiplicador usa o clock do FSB e o valor que você especificar para alterar a velocidade de
operação processador. multiplicador Setup da
do Esse altera no
BIOS.

## Slide 41: Frequência EXTERNA ou FSB
Detalhes Importantes:
  Diferem de fabricante para fabricante. Por isso, um Pentium 4 de 2.4 GHz (2400 MHz), não é igual ao Athlon XP de 2.4 GHz;

## Slide 42: HYPER THREADING TECHNOLOGY
- Uma Thread acontece quando um programa precisa resolver duas ou mais tarefas concorrentes (e em andamento).
- A tecnologia de Hyper-thread permite que as threads sejam executadas em paralelo (paralelismo) dentro de cada núcleo de processador existente no computador. Este tipo de processamento aproveita de forma mais eficiente o uso dos recursos dos processadores e melhora ainda mais a performance multithread dos programas.

## Slide 43: HYPER THREADING TECHNOLOGY

## Slide 44: Single Core, Dual Core, Quad-Core e Hexa Core
O que são?
  São processadores com mais de um núcleo de
processamento

## Slide 45: Single Core, Dual Core e Quad-Core
Como funcionam?
  Modo geral:
    Funciona como se o computador tivesse 2 ou mais processadores;
    Compartilhando um único socket a comunicação entre eles é realizada mais rapidamente;

## Slide 46: Single Core, Dual Core e Quad-Core
Como funcionam?
  Linhas de implementação:
    Fast-and-Narrow: Poucos núcleos com muita capacidade de processamento
      Intel
    Slow-and-Wide: Muitos núcleos com “pouca” capacidade de processamento
      IBM

## Slide 47: 1ª GERAÇÃO - XT 8086/8088 ENCAPSULAMENTO = DIP

## Slide 48: 2ª GERAÇÃO – 80286

## Slide 49: 3ª GERAÇÃO – 80386

## Slide 50: 4ª GERAÇÃO – 80486

## Slide 51: 5ª GERAÇÃO – PENTIUM

## Slide 52: 6ª GERAÇÃO – PENTIUM II E CELERON

## Slide 53: 6ª GERAÇÃO – PENTIUM III E CELERON

## Slide 54: 6ª GERAÇÃO – SERVIDORES DE REDE

## Slide 55: 7ª GERAÇÃO - PENTIUM 4

## Slide 56: 7ª GERAÇÃO - CELERON

## Slide 57: 7ª GERAÇÃO – XEON

## Slide 58: 7ª GERAÇÃO – SOQUETE LGA 775

## Slide 59: SOQUETE LGA-775 (SOQUETE T)

## Slide 60: 8ª GERAÇÃO – ITANIUM

## Slide 61: 8ª GERAÇÃO INTEL – 64 BITS

## Slide 62: PROCESSADORES DUAL CORE (NÚCLEO DUPLO)

## Slide 63: PROCESSADORES DUAL CORE (NÚCLEO DUPLO)

## Slide 64: PROCESSADORES DUAL CORE (NÚCLEO DUPLO)

## Slide 65: PROCESSADORES DUAL CORE (NÚCLEO QUÁDRUPLO)

## Slide 67: E agora?????

## Slide 68: Intel Core i3
Voltado a um público menos exigente
Possui 2 núcleos de processamentos c/ Intel Hyper- Treading(várias atividades simultaneamente)
Cache L3 de 4MB
Suporte para memória DDR3 até 1333MHZ
Controlador de vídeo – Intel HD Graphics de 733MHz

## Slide 69: Intel Core i3 - geração
Previous Generation Intel® Core™ i3 Processor
2nd Generation Intel® Core™ i3 Processors
3rd Generation Intel® Core™ i3 Processors
4th Generation Intel® Core™ i3 Processors
5th Generation Intel® Core™ i3 Processors
6th Generation Intel® Core™ i3 Processors

## Slide 70: Intel Core i5
Voltado a um público intermediário
Disponível em modelos de 2 ou 4 núcleos de processamentos c/ Intel Hyper-Treading(várias atividades simultaneamente) e Turbo Boost.(controla velocidade automaticamente)
Cache L3 de 8MB
Suporte para memória DDR3 até 1333MHZ
Controlador de vídeo – Intel HD Graphics de 733MHz

## Slide 71: Intel Core i5 - geração
Previous Generation Intel® Core™ i5 Processor 2nd Generation Intel® Core™ i5 Processors 3rd Generation Intel® Core™ i5 Processors
4th Generation Intel® Core™ i5 Processors 5th Generation Intel® Core™ i5 Processors 6th Generation Intel® Core™ i5 Processors

## Slide 72: Intel Core i7
Voltado a um público profissional
Disponível em modelos de 4 ou 6 núcleos de processamentos c/ Intel Hyper- Treading(várias atividades simultaneamente) e Turbo Boost.(controla velocidade automaticamente)
Cache L3 de 8MB
Suporte para memória DDR3 até 1333MHZ
Controlador de vídeo – Intel HD Graphics de 733MHz
Intel QPI(aumenta o desempenho do processador a partir da largura de banda, com taxas de até 25.6 GB/s)

## Slide 73: Intel Core i7
Previous Generation Intel® Core™ i7 Extreme Processor Previous Generation Intel® Core™ i7 Processor
2nd Generation Intel® Core™ i7 Processors 3rd Generation Intel® Core™ i7 Processors
4th Generation Intel® Core™ i7 Extreme Processor 4th Generation Intel® Core™ i7 Processors
5th Generation Intel® Core™ i7 Processors 6th Generation Intel® Core™ i7 Processors

## Slide 74: PLACA MÃE (MOTHERBOARD)

## Slide 76: PLACA MÃE(MOTHERBOARD)
BASE PARA TODOS OS DISPOSITIVOS E COMPONENTES DE UM MICRO.
PROPORCIONA SUPORTE ÀS TECNOLOGIAS ENCONTRADAS NO SISTEMA.
DETERMINA O UPGRADE E PERFORMANCE.

## Slide 77: PLACA MÃE – FABRICANTES
CHAINTECH MSI
INTEL ASUS FOXCONN
GIGABYTE SOYO
ECS PCCHIPS ASROCK

## Slide 78: PLACA MÃE FORMATOS E MODELOS

## Slide 79: PLACA MÃE FORMATOS E MODELOS

## Slide 80: FORMATOS E MODELOS
PLACA MÃE
ITX
LPX

## Slide 81: FORMATOS E MODELOS
PLACA MÃE
NLX

## Slide 88: PLACA MÃE ASUS (ATX) PARA PENTIUM 4 – SOQUETE 478

## Slide 89: PLACA MÃE ASUS (ATX) PARA PENTIUM 4 – SOQUETE 775

## Slide 90: PLACA MÃE ASUS (ATX) PARA PENTIUM 4 – SOQUETE 775

## Slide 91: PLACA MÃE GIGABYTE (ATX) PARA PENTIUM D – SOQUETE 775

## Slide 92: PLACA MÃE GIGABYTE (ATX) PARA PENTIUM D – SOQUETE 775

## Slide 93: PLACA MÃE ASUS (ATX) PARA CORE 2 DUO – SOQUETE 775

## Slide 94: PLACA MÃE ASROCK (ATX) PARA DURON – SOQUETE 462

## Slide 95: PLACA MÃE ASUS (ATX) PARA SEMPRON – SOQUETE 754

## Slide 96: PLACA MÃE ASUS (ATX) PARA ATHLON 64 – SOQUETE 939

## Slide 97: PLACA MÃE MSI (ATX) PARA ATHLON 64 X2 – SOQUETE 939

## Slide 98: PLACA MÃE DFI (ATX) PARA ATHLON FX – SOQUETE 939

## Slide 99: PLACA MÃE ASUS (ATX) PARA ATHLON 64 X2 – SOQUETE AM2

## Slide 100: PLACA MÃE ASUS (ATX) PARA ATHLON 64 X2 – SOQUETE AM2

## Slide 101: PLACA MÃE ASUS (ATX) PARA ATHLON 64 FX– SOQUETE AM2

## Slide 102: PLACA MÃE INTEL (BTX) PARA PENTIUM 4

## Slide 103: PLACA MÃE GIGABYTE (BTX) PARA PENTIUM 4

## Slide 104: PLACA MÃE INTEL (BTX) PENTIUM 4

## Slide 105: PLACA MÃE INTEL COM SOQUETE LGA 1156
PARA CORE i3, i5 e i7

## Slide 106: PLACAS MULTIPROCESSADAS 4 PROCESSADORES INTEL XEON

## Slide 107: PLACA DUAL – 2 PROCESSADORES INTEL XEON – SOQUETE 603

## Slide 108: PLACA MÃE SOYO SY-7VBA133U

## Slide 110
CPU
HD (hard disk) Disco rígido
Memória RAM

## Slide 111
Memórias:
São componentes responsáveis por armazenar dados e programas (instruções) em forma de sinais digitais (ou seja em forma de 0s e 1s).
Podem ser classificadas pelos seguintes critérios funcionais:
Acesso: sequencial / aleatório Persistência dos dados: volátil / não volátil
Alterações de dados: somente leitura / leitura e escrita

## Slide 112
Acesso
Sequencial: acessado numa sequência predeterminada, ordenada. O acesso sequencial é por vezes a única forma de acessar os dados
Aleatório é a capacidade de acessar um elemento arbitrário de uma seqüência em tempo igual.

## Slide 113: Persistência dos dados
Volátil: perdem seus dados com
ausência de energia.
Não volátil: Não perdem seus dados com ausência de energia.

## Slide 114: Alterações de dados
Somente leitura:
A memória somente de leitura é um tipo de
memória que permite apenas a leitura, ou seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e após isso não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas.
Leitura e escrita: é o contrário da somente de leitura, neste caso pode além de ter acesso a leitura, efetuar inserções, alterações e exclusão em seus conteúdos.

## Slide 115: Capacidade da Memória
Unidade de medida -> Byte
Byte: quantidade de memória necessária para armazenar um único caractere (letra, número, símbolo, etc..)
É um conjunto de 8 bits
Kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes...

## Slide 116: Velocidade da Memória
Hertz(Hz) ou
Unidade de medida -> Megahertz(MHz)
Este valor está relacionado com a quantidade de blocos de dados que podem ser transferidos durante um segundo.

## Slide 117: Tipos
RAM ou principal
ROM
Secundária ou de armazenamento
Cache

## Slide 118: Memória ROM
Read-Only Memory (Memória apenas de leitura)
  Não-volátil e de acesso aleatório.
  Só permite leitura.
  Firmwares.
  Usada na inicialização da máquina
    Conta a RAM
    Verifica sua integridade
    Procura o sistema operacional, etc..

## Slide 119: Memória ROM
PROM: Programmable Read-Only Memory. São memórias programáveis eletricamente. A gravação é feita internamente, mediante o rompimento de "fusíveis", que são queimados de forma a produzir o registro de sinais digitais. Os dados gravados na memória PROM não podem ser apagados ou alterados.

## Slide 120: Memória ROM
EPROM - Erasable Programmable Read-Only Memory: permitem que os dados sejam apagados e regravados. Para apagar a memória é usado um componente que emite luz ultravioleta. Nesse processo os dados gravados precisam ser apagados por completo e somente depois disso é que uma nova gravação pode ser feita.

## Slide 121: Memória ROM
EEPROM - Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory: permite a gravação e regravação de dados, sendo esse procedimento feito eletricamente pela aplicação de tensões convenientes em pinos adequados . Tem como vantagem o fato poder ser reprogramada sem que seja necessário retirá-la do circuito.

## Slide 122: Memória ROM
EAROM (Electrically-Alterable Programmable Read-Only Memory): as memórias EAROM podem ser vistas como um tipo de EEPROM. Sua principal característica é o fato de que os dados gravados podem ser alterados aos poucos, razão pela qual esse tipo é geralmente utilizado em aplicações que exigem apenas reescrita parcial de informações;

## Slide 123: Cache(SRAM)
Memória pequena porém rápida
É localizada entre a memória principal e a CPU
É especifica de cada processador.

## Slide 124: Níveis De Cache
126
L1 – Level 1 (nível 1)
  Dentro do processador
  Mesma velocidade do processador
L2 – Level 2 (nível 2)
  Dentro do invólucro, fora do chip
  Metade da velocidade do processador
    Pentium Pro, II, III, IV, Serie Core
L3 – Level 3 (nível 3)
  Cache externa e ou interna, situada na placa mãe ou no processador dependendo do fabricante.

## Slide 125: Memória RAM
Random Access Memory (Memória de Acesso Aleatório / Acesso Direto)
  Conjunto de circuitos integrados, dispostos em uma placa retangular
  Permite gravação e leitura
  É volátil
  Armazena programas e dados em uso

## Slide 126: Encapsulamento
DIP (Dual In-line Package): um dos primeiros tipos de encapsulamento usados em memórias, sendo especialmente popular nas épocas dos computadores XT e 286. Como possui terminais de contato - "perninhas" - de grande espessura, seu encaixe ou mesmo sua colagem através de solda em placas pode ser feita facilmente de forma manual;

## Slide 127: Encapsulamento
SOJ (Small Outline J-Lead): esse encapsulamento recebe este nome porque seus terminais de contato lembram a letra 'J'. Foi bastante utilizado em módulos SIMM (vistos mais à frente) e sua forma de fixação em placas é feita através de solda, não requerendo furos na superfície do dispositivo;

## Slide 128: Encapsulamento
TSOP (Thin Small Outline Package): tipo de encapsulamento cuja espessura é bastante reduzida em relação aos padrões citados anteriormente (cerca de 1/3 menor que o SOJ). Por conta disso, seus terminais de contato são menores, além de mais finos, diminuindo a incidência de interferência na comunicação. É um tipo aplicado em módulos de memória SDRAM e DDR (que serão abordados adiante). Há uma variação desse encapsulamento chamado STSOP (Shrink Thin Small Outline Package) que é ainda mais fino;

## Slide 129: Encapsulamento
CSP (Chip Scale Package): mais recente, o encapsulamento CSP se destaca por ser "fino" e por não utilizar pinos de contato que lembram as tradicionais "perninhas". Ao invés disso, utiliza um tipo de encaixe chamado BGA (Ball Grid Array). Esse tipo é utilizado em módulos como DDR2 e DDR3 (que serão vistos à frente).

## Slide 130: Módulos de memória
Entendemos como módulo ou, ainda, pente, uma pequena placa onde são instalados os encapsulamentos de memória. Essa placa é encaixada na placa-mãe por meio de encaixes (slots) específicos para isso. Eis uma breve descrição dos tipos mais comuns de módulos:
- SIPP (Single In-Line Pins Package): é um dos primeiros tipos de módulos que chegaram ao mercado. É formato por chips com encapsulamento DIP. Em geral, esses módulos eram soldados na placa-mãe;

## Slide 131: Módulos de memória
SIMM (Single In-Line Memory Module): módulos deste tipo não eram
soldados, mas encaixados na placa-mãe. A primeira versão continha
30 terminais de contato (SIMM de 30 vias) e era formada por um
conjunto de 8 chips (ou 9, para paridade). Com isso, podiam transferir
um byte por ciclo de clock. Posteriormente surgiu uma versão com 72
pinos (SIMM de 72 vias), portanto, maior e capaz de transferir 32 bits
por vez. Módulos SIMM de 30 vias podiam ser encontrados com
capacidades que iam de 1 MB a 16 MB. Módulos SIMM de 72 vias,
por sua vez, eram comumente encontrados com capacidades que iam de 4 MB a 64 MB;

## Slide 132: Módulos de memória
- DIMM (Double In-Line Memory Module): os módulos DIMM levam esse nome por terem terminais de contatos em ambos os lados do pente. São capazes de transmitir 64 bits por vez. A primeira versão - aplicada em memória SDR SDRAM - tinha 168 pinos. Em seguida, foram lançados módulos de 184 vias, utilizados em memórias DDR, e módulos de 240 vias, utilizados em módulos DDR2 e DDR3. Existe um padrão DIMM de tamanho reduzido chamado SODIMM (Small Outline DIMM), que são utilizados principalmente em computadores portáteis, como notebooks

## Slide 133: Tecnologias de memórias
1)FPM (Fast Page Mode)
Módulos SIMM de 30 pinos e 72 pinos
Usada em 386, 486
60 a 80 ns
Tempos de espera a 66 MHz: 5-3-3-3
1 RAS, vários CAS

## Slide 134: Tecnologias de memórias
2)EDO SIMM
Módulos SIMM de 72 pinos 486, Pentium
50 a 70 ns
5-2-2-2
Solicita a leitura de um dado antes de o anterior ser entregue (pipeline)

## Slide 135: Tecnologias de memórias
3)SDRAM
Módulos DDR DIMM (184 pinos)
Duas transferências por ciclo
(Duas memórias SDRAM em paralelo)
PC200, PC266, PC300,PC333,PC400

## Slide 136: SDRAM (Synchronous DRAM)
Módulos DIMM
A partir do Pentium II
6 a 15 ns, 5-1-1-1
Sincronizada com o clock da CPU
Lê várias palavras com um só comando
Dois ou mais bancos de memória
PC66, PC100, PC133, ... PC266 ...

## Slide 137: Tecnologias de memórias
4)DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
Módulos DDR DIMM (184 pinos)
Duas transferências por ciclo
(Duas memórias SDRAM em paralelo)
PC200, PC266, PC300,PC333,PC400

## Slide 138: Tecnologias de memórias
ODT (diminuição da interferência eletromagnética)
5)DDR2 SDRAM DIMM
Sua principal característica é a capacidade de trabalhar com quatro operações por ciclo de clock, portanto, o dobro do padrão anterior.

## Slide 139: Tecnologias de memórias
6)DDR3 SDRAM DIMM
DDR3 SDRAM: as memórias DDR3 são, obviamente, uma evolução das memórias DDR2. Novamente, aqui dobra-se a quantidade de operações por ciclo de clock, desta vez, de oito. Uma novidade aqui é a possibilidade de uso de Triple-Channel.

## Slide 140: Tecnologias de memórias
7)DDR4 SDRAM DIMM
A tecnologia DDR4 trabalha com menor tensão (apenas 1,2 V), maiores frequências (que podem chegar até 3.200 MHz), maiores densidades (módulos de até 16 GB) e outras melhorias.

## Slide 141: Tecnologias de memórias
7)RDRAM (Direct Rambus DRAM)
Tecnologia proprietária (Rambus, Inc.)
Contrato Rambus/Intel - Pentium 4
Barramento de 16-bits,
Transferência de 4 * 16bits, 800 MHz
(Altas freqüências = mais ruído)
Arquitetura diferente, circuito complexo
Tempo de latência maior
Utilizada no Playstation 2

## Slide 142: Tecnologias de memórias
8)SODIMM (Small Outline DIMM)
Semelhante a DIMM
Usado em notebooks, impressoras e minibooks
72 pinos - 32 bits
144 pinos - 64 bits

## Slide 143: Aspectos físicos das memórias DDR(s)

## Slide 144: Soquetes das memórias
Os soquetes de memória são numerados: 1, 2 , 3 e 4
Instale memória primeiro no 1, depois no 2, depois no 3.
Normalmente não é permitido deixar o 1 vazio e instalar memórias no 2 e/ou 3.
O 1 pode ser o mais próximo do processador, mas nem sempre, às vezes o 1 é o mais distante.

## Slide 145: Verifique a ordem dos soquetes
Também é possível identificar a numeração dos soquetes através da serigrafia, que são as diversas inscrições existentes na placa.
Neste exemplo, a serigrafia indica qual dos soquetes é o 1, qual é o 2 e qual é o 3 (DIMM1, DIMM2, DIMM3).

## Slide 146: Posição correta de encaixe
Os módulos de memória possuem pequenos cortes que se alinham em saliências existentes no soquete. Esses cortes e saliências são chamados de chanfros. Os chanfros servem para alinhar corretamente o módulo sobre o soquete. Eles impedem que
o módulo seja encaixado na posição invertida. Também impedem que o tipo de memória errado seja
instalado, pois cada tipo possui chanfros diferentes.
Observe os dois chanfros no módulo de memória, e os dois chanfros correspondentes no seu soquete.

## Slide 147: Chanfros no soquete e no módulo
Observe sempre a posição dos chanfros antes de encaixar um módulo de memória. Se não estiver conseguindo encaixar, talvez você tenha posicionado o módulo de fomra invertida, ou então talvez esteja usando um módulo incompatível.

## Slide 148: Verifique a posição de encaixe

## Slide 149: Conectando o módulo
Force o módulo para baixo, cuidadosamente. Segure com firmeza para que o módulo não escorregue para os lados, o que poderia quebrar o soquete

## Slide 150: As alças laterais travarão
As alças laterais existentes no soquete travarão o módulo. Verifique se ficaram bem firmes.

## Slide 151: Removendo o módulo
Para remover o módulo, pressione as duas alças laterais como mostra a figura. Isso fará com que o módulo levante, então você pode retirá-lo.

## Slide 152: Perguntas?