## Slide 1
Manutenção de Computadores
Aula 4

## Slide 2
4ª AULA
CRONOGRAMA
Dispositivos de armazenamento em massa
Overclock - Prós e Contras
Simulação de erros de montagem - Kit morto

## Slide 3: O que é HD???
DISCO RÍGIDO (ou HARD DISK ou HD) é o
componente que armazena todos os dados e programas instalados no seu computador.

## Slide 4: História
O disco rígido já tem mais de
50 anos! O primeiro disco rígido foi o IBM 305 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control). lançado em 1956.
Tinha uma capacidade de armazenamento de 5 MB. „ Custava cerca de USD 50,000.

## Slide 5: Componentes de um HD
Placa lógica:
  Abriga chips responsáveis por diversas tarefas do HD.
Motor:
  Responsável por fazer girar os pratos(discos onde os dados são armazenados)

## Slide 6: Componentes de um HD

## Slide 7: Constituição de um disco rígido

## Slide 8: Constituição de um disco rígido

## Slide 9: Características de acesso

## Slide 10: modelos de disco atuais

## Slide 11: Interfaces de conexão

## Slide 12: VELOCIDADE RPM – ROTAÇÕES POR MINUTO
IDE (ATA) 5400 E 7200 RPM
SCSI 10000 E
15000 RPM
SATA 7200 E
10000 RPM

## Slide 13: HD IDE
PRINCIPAIS
FABRICANTES:
SEAGATE
MAXTOR
SAMSUNG
FUJITSU
WESTERN DIGITAL

## Slide 14: Identifique a IDE1 e a IDE2
A maioria das placas de CPU possuem duas interfaces IDE:
IDE1 ou IDE primária IDE2 ou IDE secundária
Interfaces IDE conectam:
Disco rígido
Unidades de CD e DVD

## Slide 15: Cabo flat IDE de 80 vias
Entre 1990 e 1999: usava cabos flat IDE, com 40 vias.
A partir de 2000 passou a ser usado o cabo flat de 80 vias, onde seu conector tinha apenas 40 pinos, mas ao todo 80 fios: os 40 originais e mais 40 fios de terra que servem como blindagem.
Cabos IDE:
40 vias: suporta no máximo 33 MB/s
80 vias: suporta no máximo 133 MB/s

## Slide 16: CABOS FLAT IDE DE 80 VIAS
MELHORA A CIRCULAÇÃO DO AR DENTRO DO GABINETE

## Slide 17
Formas para instalar HD e CD
Pior Forma

## Slide 18
Melhor forma de ligar HD e CD
Melhor Forma

## Slide 19
Instalando duas unidades de CD
Melhor Forma

## Slide 20
Instalando um segundo HD
Melhor Forma

## Slide 21: Orientação correta do conector
A maioria dos conectores dos cabos flat possui um chanfro na sua parte central, como mostra a figura ao lado. Este chanfro se encaixa no outro chanfro central existente no conector da respectiva interface.

## Slide 22: Padrão - SATA
O padrão Serial ATA foi desenvolvido para substituir gradativamente o padrão ATA batizado posteriormente, como PATA para que houvesse a diferenciação.

## Slide 23: HD SERIAL ATA
CABOS PARA SERIAL ATA

## Slide 24: Conectores - SATA

## Slide 25: cabo serial e cabo paralelo

## Slide 26: SCSI
É um padrão que suporta a conexão, não só de HDs, mas também de outros periféricos.
Ele necessita que uma controladora integrada SCSI seja adicionada a um dos slots
disponíveis do PC.
Ele não é muito utilizado em PCs desktops, devido ao fator custo/benefício.
É utilizado em Servidores, pois é mais rápido, possui uma taxa de transferência de dados
maior e tem unidades com maior capacidade de
armazenamento.

## Slide 27: O que é um SSD?
SSD é um "HD" que utiliza chips de memória Flash no lugar de discos magnéticos. Eles são projetados para substituírem diretamente o HD tradicional.

## Slide 28: Funcionamento
Estes chips são
especialmente preparados
para
armazenar
dados, mesmo quando não há recebimento de energia. São, portanto, dispositivos não-voláteis. É um tipo de memória EEPROM. Dispensando totalmente o uso de sistemas mecânicos para seu funcionamento.

## Slide 29: Barramento
O SSD não possui um barramento padrão, alguns fabricantes usam conectores mini-PCI-express, outros SATA, e alguns utilizam o USB. Mais um novo padrão apresentado, o mini- SATA, pode acabar com essa confusão de barramentos.

## Slide 30: Vantagens
Possibilidade de trabalhar em temperaturas maiores que os HDs comuns - cerca de 70° C
Banda muito superior aos demais dispositivos, com dispositivos apresentando 250MB/s na gravação e até 700MB/s nas operações de leitura.

## Slide 31: Vantagens
Consumo reduzido de energia.
Menor peso em relação aos discos rígidos, mesmo os mais portáteis.

## Slide 32: Vantagens
Por não possuir partes móveis, são muito mais resistentes que os HD comuns.
Tempo de acesso reduzido.

## Slide 33: Desvantagens
Alto custo para o usuario final.O valor de mercado é bem mais caro que o valor cobrado pelos HD’s hoje.
Capacidade inferior aos discos rígidos IDE e SATA.

## Slide 34
Valores
Um SSD de 120 GB, à venda na internet está em torno de R$ 210,00.

## Slide 35: Futuro do SSD
A IBM recentemente lançou um SSD com 4TB de espaço.
Um grupo de pesquisadores japoneses estão trabalhando em um SSD com ótima eficiência e com um tamanho muito reduzido, do tamanho de um selo. Eles já criaram um protótipo feito de 128 chips de memória flash NAND e um chip de controle.

## Slide 36: Slots PCI e AGP

## Slide 37: Slots PCI
Usados para placas de som, rede, modem, digitalizadoras de vídeo, etc.

## Slide 38: Placa de modem PCI
A maioria das placas podem ser reconhecidas pelos conectores existentes na sua parte posterior. As placas de modem, por exemplo, possuem dois conectores telefônicos (RJ-11). Algumas possuem conexões para microfone e caixa de som (voice modems).

## Slide 39: Placa de som PCI
As placas de som possuem vários conectores de som estéreo, chamados P2. A maioria delas possui ainda um conector de 15 pinos para joystick. Este conector também pode ser usado por dispositivos MIDI, por exemplo, teclados musicais.

## Slide 40: Placa de rede PCI
As placas de rede possuem na sua parte posterior, um conector de rede chamado RJ-45. Este conector é parecido com o RJ-11, usado em telefonia, como os encontrados nos modems.
Entretanto o RJ-11 tem apenas 6 pinos, e o RJ-45 é mais largo, tem 8 pinos.

## Slide 41: Slot AGP
O slot AGP serve exclusivamente para um propósito: conectar uma placa de vídeo AGP. As placas AGP são tridimensionais, ou seja, são capazes de gerar imagens 3D, comuns nos jogos modernos.
A maioria das placas de CPU atuais possui um só slot AGP. Algumas não possuem. Não existem placas de CPU com mais de um slot AGP.

## Slide 42: Placa de vídeo AGP
A figura ao lado mostra uma placa de vídeo AGP. O seu chip principal é um processador gráfico poderoso, por isso atinge temperaturas elevadas. Este chip é acoplado a uma chapa metálica ou um pequeno ventilador para dissipar seu calor. Na parte posterior da placa temos um conector de 15 pinos para a ligação do monitor.

## Slide 43: Trava do slot AGP
Em muitas placas de CPU encontramos uma pequena trava na extremidade do slot AGP. Esta trava serve para manter a placa de vídeo AGP mais firme, evitando que se solte. Antes de conectar a placa de vídeo, devemos mover a trava para baixo.

## Slide 44: A trava prenderá a placa
A trava do slot AGP prenderá a placa de vídeo assim que for encaixada. Para retirar a placa de vídeo, devemos pressionar esta trava para baixo.
Esta trava foi criada porque em muitos casos, a placa de vídeo AGP ficava frouxa no seu slot, principalmente quando o gabiente não tem boa rigidez mecânica.

## Slide 45: Velocidades dos slots AGP
AGP 1x: 266 MB/s (1997)
AGP 2x: 533 MB/s (1999)
AGP 4x: 1066 MB/s (2000)
AGP 8x: 2133 MB/s (2002)
As placas de CPU modernas têm slot AGP 8x. A velocidade 8x só será usada se a placa de vídeo também for 8x. Senão prevalecerá a velocidade da mais lenta.

## Slide 46: Barramento PCI Express
Foi concebido pela Intel em 2004 e se destaca por substituir, ao mesmo tempo, os barramentos PCI e AGP.
Isso acontece porque o PCI Express está disponível em vários segmentos: 1x, 2x, 4x, 8x e 16x.
Quanto maior esse número, maior é a taxa de transferência de dados.

## Slide 47: Barramento PCI Express

## Slide 48: Barramento PCI Express
O PCI Express 16x, por exemplo, é capaz de trabalhar com taxa de transferência de cerca de 4 GB por segundo, característica que o faz ser utilizado por placas de vídeo, um dos dispositivos que mais geram dados em um computador.
O PCI Express 1x, mesmo sendo o mais "fraco", é capaz de alcançar uma taxa de transferência de cerca de 250 MB por segundo, um valor suficiente para boa parte dos dispositivos mais simples.

## Slide 49: Barramento PCI Express
Com o lançamento do PCI Express 2.0, que aconteceu no início de 2007, as taxas de transferência da tecnologia praticamente dobraram.

## Slide 50: Barramentos AMR, CNR e ACR
São slots que você pode encontrar em sua placa- mãe e que possuem o mesmo objetivo: permitir que dispositivos HSP (Host Signal Processing) sejam instalados no micro. Estes dispositivos podem ser modems, placas de som e placas e rede.

## Slide 51: Barramentos AMR, CNR e ACR
Em geral, esses slots são usados por placas que exigem pouco processamento, como placas de som, placas de rede ou placas de modem simples.
O slot AMR foi desenvolvido para ser usado especialmente para funções de modem e áudio.

## Slide 52: Barramento AMR
Para ser usado, o chipset da placa-mãe precisava contar com os circuitos AC'97 e MC'97 (áudio e modem, respectivamente). Se comparado aos padrões vistos até agora, o slot AMR é muito pequeno.

## Slide 53: Barramento CNR
O padrão CNR, por sua vez, surgiu praticamente como um substituto do AMR e também tem a Intel como principal nome no seu desenvolvimento. Ambos são, na verdade, muito parecidos, inclusive nos slots. O principal diferencial do CNR é o suporte a recursos de rede, além dos de áudio e modem

## Slide 54: Barramento CNR

## Slide 55: Barramento ACR
Em relação ao ACR, trata-se de um padrão cujo desenvolvimento tem como principal nome a AMD. Seu foco principal são as comunicações de rede e USB. Esse tipo foi por algum tempo comum de ser encontrado em placas-mãe da Asus e seu slot é extremamente parecido com um encaixe PCI, com a diferença de ser posicionado de forma contrária na placa-mãe, ou seja, é uma espécie de "PCI invertido".

## Slide 56: Barramento ACR

## Slide 57: Chipset

## Slide 58: Ponte Norte e Ponte Sul
A ponte norte fica sempre localizada entre o processador, as memórias e o slot AGP. A ponte sul fica logo abaixo dos slots PCI.

## Slide 59: Ponte Norte é um chip quente!
Atualmente a ponte norte opera com velocidades bem elevadas, maiores que há poucos anos atrás. Se observarmos uma placa de CPU de 1999 ou anteriores, veremos que a ponte norte não possui dissipador de calor. Mas nas placas atuais, a ponte norte usa sempre um ventilador ou um dissipador metálico de calor. Não se preocupe com este dissipador ou ventilador, ele
já vem instalado de fábrica.
A ponte norte acompanha a velocidade das memórias. Entre 1996 e 1998, esta velocidade era de apenas 66 MHz. A partir de 1998 chegou a 100 MHz. Nas placas de CPU modernas, a ponte norte opera com até 400 MHz (Athlon XP) e com até 800 MHz (Pentium 4).
Maior velocidade, maior aquecimento, por isso precisam do dissipador de calor.

## Slide 60: Bateria

## Slide 61: Bateria de lítio CR2032
Esta bateria mantém em funcionamento o relógio e o CMOS (memória que armazena os dados do Setup).
Quando esta bateria fica fraca,
Uma bateria nova pode ser encontrada com facilidade em relojoarias, e também em algumas lojas de informática. O modelo da bateria precisa ser CR2032. Quanto aos fabricantes, existem vários (SONY, Maxell, Panasonic, etc), pode escolher qualquer um deles. A tensão desta bateria é 3,0 volts. Em muitos casos, podemos checar a voltagem da bateria pelo CMOS Setup. Se estiver abaixo de 3 volts, significa que já começou a ficar fraca, e é bom trocá-la.

## Slide 62: Removendo a bateria
Antes de trocar a bateria é preciso desligar o computador e desconectá-lo da rede elétrica. Abra o gabinete e localize a bateria. A sua remoção dependerá do tipo de soquete utilizado. O soquete mais comum é o mostrado na figura ao lado.
Para remover a bateria, basta pressiona a alça lateral, no ponto indicado na
figura. A bateria levantará. Podemos agora conectar a bateria nova no seu lugar.
Preste muita atenção: o sinal “+” da bateria deve ficar voltado para cima. Depois de trocar a bateria, ligue o computador, acerte o relógio e reprograme o Setup, se necessário. A partir daí o funcionamento será normal, o relógio não irá mais atrasar e o Setup não será mais perdido.

## Slide 63: Outro tipo de soquete
Este topo de soquete é mais raro. Como sempre, é preciso antes desligar o computador e desconectá-lo da tomada. Para remover a bateria, use uma chave de fenda. Empurre a bateria lateralmente, no sentido mostrado na figura ao lado. Depois de deslocada, a bateria levantará. Encaixe
então a bateria nova.
Valem as mesmas recomendações: desligue o computador da tomada antes de trocar a bateria. O sinal “+” deve ficar voltado para cima. Depois de trocar a bateria, ligue o computador, acerte o relógio e reprograme o Setup, se necessário. A partir daí o funcionamento será normal, o relógio não irá mais atrasar e o Setup não será mais perdido.

## Slide 64: Outro tipo de soquete
Este tipo de soquete é ainda mais raro. Era encontrado nas placas de CPU produzidas em meados dos anos 90. Ainda assim, nada impede que você encontre uma dessas. Para remover a bateria, desligue o computador e retire-o da tomada. Use uma chave de fenda para deslocar a bateria lateralmente, como mostra a figura. Insira a bateria nova.

## Slide 65: Conexões do gabinete

## Slide 66: Conexões do gabinete
As placas de CPU possuem um grupo de conectores para ligação com dispositivos do painel frontal do gabinete:
Reset
PC Speaker
Power Switch
Power LED
IDE LED
DICA: Para fazer corretamente essas conexões, não tome como base a serigrafia – ela é muito confusa. Use as instruções existentes no manual da placa de CPU.

## Slide 67: Fios ligados no painel do gabinete
Podemos dividi-los em duas categorias:
Não polarizados: são aqueles que não têm posição certa para conexão, ou seja, se forem invertidos continuam funcionando da mesma forma. São eles: PC Speaker, Power Switch e Reset.
Polarizados: são os LEDs, que só funcionam se conectados na posição correta. São eles: Power
LED e IDE LED.
Os conectores Power Switch, Reset e IDE LED possuem dois pinos. O conector Power LED normalmente possui três pinos, mas usa só o primeiro e o terceiro. O conector PC Speaker tem 4 pinos, mas usa somente o primeiro e o quarto.

## Slide 68: É preciso consultar o manual
O manual da placa de CPU traz as instruções para a conexão dos dispositivos do painel. Note que esta disposição de conectores varia muito de uma placa para outra. Use a figura acima apenas como um exemplo. Para fazer as ligações no seu computador, use o diagrama existente no manual da SUA placa de CPU.

## Slide 69: Conexões não polarizadas

## Slide 70: Conectando o Power Switch
Como esta é uma conexão não polarizada, pode ser feita de qualquer uma das formas mostradas na figura, desde que, é claro, sejam usados os pinos corretos.

## Slide 71: Conectando o PC Speaker
Esta é outra conexão que não tem polaridade.
Podemos ligar o conector de forma invertida, desde que usemos o local correto, como exemplificado abaixo.

## Slide 72: Conexão do RESET
O RESET também não possui polaridade. Seu conector pode ser ligado das duas formas mostradas na figura acima.

## Slide 73: Conexões polarizadas
.

## Slide 74: Conectando os LEDs
O Power LED e o IDE LED têm polaridade. A princípio, ligue-os em qualquer posição. Se não acenderem, desligue o computador e inverta a polaridade.
DICA: Observe as indicações “+” na figura ao lado. Essas indicações correspondem aos fios coloridos dos conectores. Na figura acima, observe o fio verde, que corresponde ao ponto “+5V” do diagrama ao lado.

## Slide 75: Forma fácil de conectar o painel
É recomendável fazer as conexões do painel do gabinete antes de fixar a placa de CPU. Coloque uma caixa de papelão sobre o gabiente e faça as conexões do painel, como mostra a figura ao lado.
Depois de fazer as conexões, com o auxílio do manual, você pode finalmente aparafusar a placa de CPU no gabinete.

## Slide 76: Conectores que não são usados
Message LED: Pisca para indicar quando o computador está em Standby. A maioria dos gabinetes não tem este LED
SMI Lead: é um botão parecido com o RESET, que serve para colocar o computador em modo de espera.

## Slide 77: Acessórios do gabinete
Os gabinetes de micros são acompanhados de diversos acessórios para a sua montagem. Os acessórios variam de um modelo para outro. O mais importante de tudo é conhecer os parafusos que são usados para fixar as placas e as unidades de disco no gabinete.

## Slide 78: Ferramentas para montar o micro
Nas lojas de suprimentos de informática você poderá comprar um jogo de ferramentas para montagem de micros.

## Slide 79: Parafusos para montar o micro
Os parafusos que acompanham o gabinete são de dois tipos, indicados na figura acima como TIPO 1 (“magrinho”) e TIPO 2 (“gordinho”).

## Slide 80: Parafuso “magrinho”

## Slide 81: Parafuso “gordinho”

## Slide 82: Parafusos hexagonais
São usados para fixar a placa de CPU no gabinete. Os parafusos hexagonais são inicialmente presos na chapa do gabinete. A seguir colocamos a placa de CPU no lugar e a prendemos usando os parafusos com arruela, mostrados acima.

## Slide 83: Fixando a placa de CPU
Detalhe da fixação da placa de CPU no gabinete através de parafusos hexagonais e parafusos com arruela.

## Slide 84: Métodos alternativos
Alguns gabinetes não usam parafusos hexagonais para fixar a placa de CPU. Ao invés disso, têm uma saliência com cerca de 0,6 cm de altura. Na parte superior de cada saliência existe um furo com rosca. Neste furo a placa de CPU deve ser aparafusada, como mostra a figura acima.
CUIDADO: Se a placa de CPU não tiver furo em posição correspondente a uma desas saliências, devemos cobrir a saliência da chapa do gabinete com uma fita isolante para que não ecoste na placa de CPU.

## Slide 85: Furos metalizados
Na placa de CPU existem furos metalizados (parte direita da figura acima) e não metalizados (parte esquerda da figura). Nunca use parafusos de metal em furos não metalizados.

## Slide 86: Perguntas?