## Slide 1: Manutenção Básica de Computadores

## Slide 2: Sumário
Introdução
  Principais componentes:
    Gabinete, Fonte de Alimentação, Placa Mãe;
    Processador, Memória RAM, Hard Disk (HD), Controlador de
Vídeo;
    Driver de CD/DVD, Teclado, Mouse, Monitor;
Conhecendo a Placa Mãe
  SETUP, Chipsets, Barramentos
Principais Fabricantes
Revisão da Aula

## Slide 3: Introdução
Composição de um computador:
  Composto de um conjunto de componentes, em sua maioria eletrônicos;
    (Hardware)

## Slide 4: Introdução
Composição de um computador:
  Componentes de um computador do tipo PC (do inglês, personal computer) ou Microcomputador:
    Gabinete;
    Fonte de Alimentação;
    Placa mãe;
    Processador;
    Memória RAM;

## Slide 5: Introdução
Composição de um computador:
  Componentes de um computador do tipo PC :
    Hard Disk (HD);
    Driver de CD/DVD;
    Controlador de Vídeo;
    Teclado;
    Mouse;
    Monitor;

## Slide 6: Introdução
Composição de um computador:

## Slide 7: Introdução
Composição de um computador:
Componentes produzidos por fabricantes;
Seguem um mesmo padrão;
Diferenciam-se uns dos outros pela:
  qualidade;
  desempenho; e
  densidade.
diversos

## Slide 8: Gabinete
Descrição dos principais componentes:
– Gabinete: é uma caixa metálica que abriga os diversos componentes que compõe o PC.

## Slide 9: Gabinete
Descrição dos principais componentes:
  Gabinete:
    geralmente em dois formatos:
      minitorre; ou
» Vertical;
      desktop;
» Horizontal

## Slide 10: Gabinete
Descrição dos principais componentes:
– Gabinete:
Independente do formato esse determinado padrão ou layout.
  Atualmente, ATX;
  Antigamente, AT;
deve seguir um

## Slide 11: Fonte de Alimentação
Descrição dos principais componentes:
  Fonte de Alimentação:
    classificada de acordo com a sua potência em Watts
      e padrão.
        Atualmente, ATX;
        Antigamente, AT;
    a potência mais comum é de 200 a 250W (Real), suficiente para PC de pequeno porte.

## Slide 12: Fonte de Alimentação
Descrição dos principais componentes:
– Fonte de Alimentação:

## Slide 13: Fonte de Alimentação
Descrição dos principais componentes:
  Fonte de Alimentação:
    Nos casos que existirem muitos componentes internos como:
      mais de um HD;
      mais de um Driver de CD/DVD;
      ou ainda, um componente que exija um potência maior, como
por exemplo:
» um placa de vídeo.
    Necessidade um fonte com uma potência maior.
– Ex: 300 ou 350W (Real).

## Slide 14: Placa mãe
Descrição dos principais componentes:
  Placa mãe (Motherboard):
    componente que faz a conexão entre os demais componentes;
– ex: processador, memória RAM, disco rígido, placa de vídeo, driver de CD/DVD.
    Tem que ser compatível com os demais componentes;
    Algumas placas mãe já embutem alguns componentes
onboard:

## Slide 15: Placa mãe
Descrição dos principais componentes:
– Placa mãe:

## Slide 16: Placa mãe
Descrição dos principais componentes:
– Placa mãe:

## Slide 17: Placa mãe
Descrição dos principais componentes:
  Placa mãe:
    Algumas placas mãe já embutem alguns componentes (onboard):
      placa de vídeo;
      placa de som;
      placa de rede.

## Slide 18: Placa mãe
Descrição dos principais componentes:
  Placa mãe:
    Na placa mãe também estão as diversas interfaces de comunicação do PC (internas e externas):
– Ex: Internas:
» IDE;
» Sata;
» Slots: PCI; AGP; PCI Express; Memória (DDR);e
» Soquete do processador.

## Slide 19: Placa mãe
Descrição dos principais componentes:
  Placa mãe:
    Na placa mãe também estão as diversas interfaces de comunicação do PC (internas e externas):
– Ex: Externas:
» Porta PS/2 - Teclado ou Mouse;
» Portas USB - Para dispositivos USB;
» Porta Paralela - Geralmente para impressora;
» Porta Serial;
» Porta Game;
» Porta Ired;

## Slide 20: Processador
Descrição dos principais componentes:
  Processador:
    como já sabemos ele é o “cérebro” do computador;
    possui um formato especifico;
– cada um com um próprio tipo de contato com a placa mãe;
    É necessário compatibilidade entre o processador e a placa mãe, ou seja, a placa mãe precisa ter um soquete compatível ao padrão de contatos do processador.

## Slide 21: Processador
Descrição dos principais componentes:
– Processador:

## Slide 22: Processador
Descrição dos principais componentes:
– Processador:

## Slide 23: Processador
Descrição dos principais componentes:
  Processador:
    Como já sabemos, é necessário resfriar o processador, para isso usamos o "cooler" que é uma peça composta por uma parte metálica (alumínio ou cobre) e um ventilador.
    O cooler é produzido para um modelo específico de
processador.

## Slide 24: Processador
Descrição dos principais componentes:
– Cooler:

## Slide 25: Memória RAM
Descrição dos principais componentes:
  Memória RAM (do inglês, Random Access Memory):
    são produzidas em módulos ou pentes de memória;
    possui um formato especifico;
    volátil, ou seja, ao desligar o computador todo conteúdo nela armazenado é perdido;

## Slide 26: Memória RAM
Descrição dos principais componentes:
– Memória RAM:

## Slide 27: Memória RAM
Descrição dos principais componentes:
  Memória RAM:
    necessário compatibilidade entre o módulo de memória e a placa mãe;
    Existem vários tipos de módulos de memória.
– Os mais utilizados atualmente são os módulos do tipo (Computador PC):
» DDR, com 184 contatos metálicos;
» DDR2, com 240 contatos metálicos ;
» DDR3, com 240 contatos metálicos, diferença da ddr2 é a posição do chanfro de segurança;

## Slide 28: Memória RAM
Descrição dos principais componentes:
  Memória RAM:
    Antigos módulos de memória.
      SDRAM;
      EDO;

## Slide 29: Memória RAM
Descrição dos principais componentes:
  Memória RAM:
    diferenciam uma das outras, além do formato, pela frequência de operação e densidade(MBs, GBs);
    quanto maior a frequência de operação e densidade, maior será o desempenho geral de um computador;

## Slide 30: Memória RAM
DDR:

## Slide 31: Memória RAM
DDR:

## Slide 32: Memória RAM
DDR2:

## Slide 33: Memória RAM
DDR3:

## Slide 34: Memória RAM
DDR3:

## Slide 35: Hard Disk (HD)
Descrição dos principais componentes:
  Hard Disk (HD):
    é o componente responsável por armazenar de forma permanente os dados e os programa em um computador;
    conectado a placa mãe através de uma interface:
      IDE; ou
      SATA.

## Slide 36: Hard Disk (HD)
Descrição dos principais componentes:
– Hard Disk (HD):

## Slide 37: Driver de CD/DVD
Descrição dos principais componentes:
  Driver de CD/DVD:
    é o componente responsável por ler e/ou gravar mídia do tipo CD e/ou DVD;
    conectado a placa mãe através de uma interface IDE ou SATA;

## Slide 38: Driver de CD/DVD
Descrição dos principais componentes:
– Driver de CD/DVD:

## Slide 39: Controlador de Vídeo
Descrição dos principais componentes:
  Placa ou controlador de Vídeo:
    é o componente responsável pela saída de vídeo de um computador;
    possui um conector do tipo DB15(VGA), HDMI ou o DVI para comunicação com um monitor de vídeo;
    necessita de memória própria (pode ser compartilhada)
– quanto maior a memória melhor será o seu desempenho;

## Slide 40: Controlador de Vídeo
Descrição dos principais componentes:
  Placa ou controlador de Vídeo:
    se comunicam com a placa mãe por uma interface PCI(não mais), AGP ou PCI Express;

## Slide 41: Controlador de Vídeo
Descrição dos principais componentes:
– Placa ou controlador de Vídeo:

## Slide 42: Placa Mãe
Setup:
  a placa mãe é responsável por interconectar e gerenciar os diversos componentes nela conectados, ou ainda, em alguns caso incorpora alguns desses componentes (onboard);
  possui um programa chamado SETUP, que gerencia a placa mãe;

## Slide 43: Placa Mãe
Chipset:
  Divido em dois:
    Northbridge ou MCH (do inglês, Memory Controller Hub):
      conectado diretamente ao processador;
      controla o barramento da interface: AGP, PCI Express x16;
      controlador de memória (exceto para os processadores que
incorporam tal controle);

## Slide 44: Placa Mãe
Chipset:
  Divido em dois:
    Southbridge ou ICH (do inglês, Input/Output Controller Hub):
– controla os dispositivos de entrada e saída:
» HD;
» portas USB;
» barramento PCI;
» barramento PCI Express;

## Slide 45: Placa Mãe
Principais Interfaces ou barramentos da placa mãe:
PCI (do inglês, Peripheral Interconnect):
  transfere dados a 32 e 64 bits;
  frequência de operação: 33 MHz;
  tecnologia plug and play;
– Configura automática de IRQ, DMA e I/O.
Component

## Slide 46: Placa Mãe
Principais Interfaces ou barramentos da placa mãe:
– PCI (do inglês, Peripheral Component Interconnect):

## Slide 47: Placa Mãe
Principais Interfaces ou barramentos da placa mãe:
– PCI (do inglês, Peripheral Component Interconnect):

## Slide 48: Placa Mãe
Principais Interfaces ou barramentos da placa mãe:
  AGP (do inglês, Advanced Graphics Port):
    usado para a conexão da placas de vídeo;
    transfere dados a 32 bits;
    frequência de operação: 66 MHz;
    taxa de transferência:
      AGP1X ~ 266 MBs;
      AGP2X ~ 532 MBs;

## Slide 49: Placa Mãe
Principais Interfaces ou barramentos da placa mãe:
  AGP (do inglês, Advanced Graphics Port):
    taxa de transferência:
      AGP4X ~ 1064 MBs;
      AGP8X ~ 2128 MBs;
    barramento especifico de comunicação com o processador;
    capacidade de compartilhamento da memória RAM

## Slide 50: Placa Mãe
Principais Interfaces ou barramentos da placa mãe:
– AGP:

## Slide 51: Placa Mãe
Principais Interfaces ou barramentos da placa mãe:
– AGP:

## Slide 52: Placa Mãe
Principais Interfaces ou barramentos da placa mãe:
  PCI Express (PCIe ou PCI-Ex):
    criado pela Intel em 2004;
    em substituição ao AGP e PCI;
    conexões ponto-a-ponto (caminho) pode ter até x32
    Transferência de dados:
      versão 1.1 ~ 250MB/s p/ caminho;
      versão 2.0 ~ 500MB/s p/ caminho;
      versão 3.0 ~ 1000MB/s p/ caminho;

## Slide 53: Placa Mãe
Principais Interfaces ou barramentos da placa mãe:
– PCI Express:

## Slide 54: Placa Mãe
Principais Interfaces ou barramentos da placa mãe:
– PCI Express:

## Slide 55: Placa Mãe
Socket Processador (+ Comuns – linha AMD):
  Socket 754 : processadores Athlon 64, Sempron, Turion
  Soquete 754 (AMD): processadores single-channel do
Athlon 64 e do Sempron
  Soquete 939 (AMD): processadores Athlon 64 FX e versões iniciais do Athlon X2.
  Soquete AM2 (AMD): característica controlador de memória integrado.
  Soquete AM2+ (AMD): suporte ao HyperTransport 3.0.
  Soquete AM3 (AMD): compatibilidade com as memórias DR3.

## Slide 56: Placa Mãe
Socket Processador (+ Comuns – linha AMD):

## Slide 57: Placa Mãe
Socket Processador (+ Comuns – linha Intel):
  Soquete LGA-775: processadores Pentium e Celeron dual. Pinos movidos do processador para o soquete.
  Soquete LGA-1366: controladores de memória integrados. Linha Intel Core i7 . Intel QuickPath Interconnect (QPI).
  Soquete LGA-1156: versão "desktop”, usado pelos Core i7, Core i5 e Core i3 baseados no core Lynnfield. Controlador PCI-Express integrado e controlador de memória dual- channel. Fim da ponte-norte do chipset, movida para dentro do processador.

## Slide 58: Placa Mãe
Socket Processador (+ Comuns – linha Intel):

## Slide 59: Principais fabricantes de componentes:
Placas-mãe:
  Intel, MSI, Abit, Gigabyte, Asus, PC Chips, DFI e Epox.
Memórias:
  NEC, Samsung, Micron, Kingston, Corsair, OCZ, Specteck e Elixir.
Disco rígido:
  Seagate, Samsung, Western Digital e Hitachi.

## Slide 60: Principais fabricantes de componentes:
Unidades de CD e DVD:
  Samsung, LG, Sony, Philips, Iomega.
Placa de vídeo:
  MSI, Gigabyte, ATI e Asus.
Placa de rede:
  Intel, 3COM, D-Link e Genius.

## Slide 61: Microcomputador (PC)
Vídeos Complementares:
– Viagem dentro do computador
https://www.youtube.com/watch?v=mFdUqqwzbVs

## Slide 62: Revisão da Aula