## Slide 1: Arquitetura e Organização de Computadores
Parte 4

## Slide 2
A Arquitetura: conjunto de instruções
código | instrução | comentário
0000 | NOP | Nenhuma operação
0001 | STA end | MEM(end)  AC
0010 | LDA end | AC  MEM(end)
0011 | ADD end | AC  MEM(end) + AC
0100 | OR end | AC  MEM(end) OR AC
0101 | AND end | AC  MEM(end) AND AC
0110 | NOT | AC  NOT AC
1000 | JMP end | PC  end
1001 | JN end | IF N=1 THEN PC  end
1010 | JZ end | IF Z=1 THEN PC  end
1111 | HLT | pára processamento

## Slide 3
Arquitetura/Organização: transferências entre regs.
Instrução NOP (nenhuma operação)
Simbólico: NOP
RT: -
Passos no nível RT:
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: nenhuma operação
As transferências indicam quais caminhos de dados devem existir, mas não indicam os caminhos físicos reais entre os elementos (registradores e ULA)

## Slide 4
Arquitetura/Organização: transferências entre regs.
Instrução STA (armazena acumulador)
Simbólico: STA end
RT: MEM(end)  AC
Passos no nível RT:
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: end  MEM(PC)
PC  PC + 1
MEM(end)  AC

## Slide 5
Arquitetura/Organização: transferências entre regs.
Instrução LDA (carrega acumulador)
Simbólico: LDA end
RT: AC  MEM(end)
Passos no nível RT:
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: end  MEM(PC)
PC  PC + 1
AC  MEM(end); atualiza N e Z

## Slide 6
Arquitetura/Organização: transferências entre regs.
Instrução ADD (soma)
Simbólico: ADD end
RT: AC  MEM(end) + AC
Passos no nível RT:
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: end  MEM(PC)
PC  PC + 1
AC  AC + MEM(end); atualiza N e Z

## Slide 7
Arquitetura/Organização: transferências entre regs.
Instrução OR (“ou” lógico, bit a bit)
Simbólico: OR end
RT: AC  MEM(end) OR AC
Passos no nível RT:
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: end  MEM(PC)
PC  PC + 1
AC  AC OR MEM(end); atualiza N e Z

## Slide 8
Arquitetura/Organização: transferências entre regs.
Instrução AND (“e” lógico, bit a bit)
Simbólico: AND end
RT: AC  MEM(end) AND AC
Passos no nível RT:
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: end  MEM(PC)
PC  PC + 1
AC  AC AND MEM(end); atualiza N e Z

## Slide 9
Arquitetura/Organização: transferências entre regs.
Instrução NOT (complementa acumulador)
Simbólico: NOT
RT: AC  NOT AC
Passos no nível RT:
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: AC  NOT(AC); atualiza N e Z

## Slide 10
Arquitetura/Organização: transferências entre regs.
Instrução JMP (desvio incondicional - jump)
Simbólico: JMP end
RT: PC  end
Passos no nível RT:
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: end  MEM(PC)
PC  end

## Slide 11
Arquitetura/Organização: transferências entre regs.
Instrução JN (desvio condicional - jump on negative)
Simbólico: JN end
RT: IF N = 1 THEN PC  end
Passos no nível RT:
Se N=1 (desvio ocorre)
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: end  MEM(PC)
PC  end
Se N=0 (desvio não ocorre)
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: end  MEM(PC)
PC  PC + 1
a rigor, desnecessário

## Slide 12
Arquitetura/Organização: transferências entre regs.
Instrução JZ (desvio condicional - jump on zero)
Simbólico: JZ end
RT: IF Z = 1 THEN PC  end
Passos no nível RT:
Se Z=1 (desvio ocorre)
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: end  MEM(PC)
PC  end
Se Z=0 (desvio não ocorre)
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: end  MEM(PC)
PC  PC + 1
a rigor, desnecessário

## Slide 13
Arquitetura/Organização: transferências entre regs.
Instrução HLT (término de execução - halt)
Simbólico: HLT
RT: --
Passos no nível RT:
Busca: RI  MEM(PC)
PC  PC + 1
Execução: parar o processamento

## Slide 14: Instruções
'NOP' código 0 - O comando NOP não realiza nenhuma operação. É usado apenas para gastar tempo.
'STA ender' código 1 - O comando STA guarda o acumulador na posição de memória indicada pelo operando ender.
'LDA ender' código 2 - O comando LDA atribui ao acumulador o conteúdo da posição de memória indicada pelo operando ender.

## Slide 15: Instruções
'ADD ender' código 3 - O comando ADD soma ao acumulador o conteúdo de uma posição de memória indicada pelo operando ender.
'OR ender' código 4 - O comando OR realiza um "ou" lógico entre o acumulador e o conteúdo de uma posição de memória indicada pelo operando ender.
'AND ender' código 5 - O comando AND realiza um "e" lógico entre o acumulador e o conteúdo de uma posição de memória indicada pelo operando ender.

## Slide 16: Instruções
'NOT' código 6 - O comando NOT inverte os bits do acumulador.
'JMP ender' código 8 - O comando JMP (jump) desvia a execução do programa para o endereço indicado pelo operando ender.
'JN ender' código 9 - O comando JN (jump if negative) desvia a execução do programa para o endereço indicado pelo operando.

## Slide 17: Instruções
'JZ ender' código 10 - O comando JZ (jump if zero) desvia a execução do programa para o endereço indicado.
'JNZ ender' código 11 - O comando JNZ (jump if not zero) desvia a execução do programa para o endereço indicado pelo operando.

## Slide 18: Instruções
'HLT' código 15 - O comando HLT (halt) para a máquina.

## Slide 19: Exemplo utilizando JN
Elabore um programa que identifique entre as posições de memória 128 e 129 qual tem o maior valor e registre o resultado (ou seja, a maior variável) na posição 130.
// Antes de executar o programa atribua variáveis as posições de memória 128 e 129 para serem comparadas e a constante 1 a
// posição de memória 139. Este programa subtrai a variável da posição de memória 128 da 129 e compara, se o resultado for
// positivo a variável da 129 é maior e o seu valor é armazenado na posição 130, se for negativo o da 128 é maior e o pro-
// grama realiza um salto para o endereço 14 fazendo com que o valor da variável 128 é que seja armazenada na posição 130.

## Slide 20: Exemplo utilizando JN
0 32 128 LDA 128 // carrega o conteúdo da posição de memória 128 no acumulador.
2 96 NOT // inverte os bits do conteúdo do acumulador (início do complemento de 2).
3 48 139 ADD 139 // adiciona a constante 1 presente na posição de memória 139 (término do complemento de 2, torna o número negativo).
5 48 129 ADD 129 // adiciona o conteúdo da posição de memória 129.
7 144 14 JN 14 // compara, caso o resultado da subtração seja negativo é realizado um salto para o endereço de programa 14 caso seja positivo o programa segue o seu curso normal.
9 32 129 LDA 129 // carrega o acumulador com o valor da maior variável, no caso o da posição de memória 129 pois o resultado foi positivo.
11 16 130 STA 130 // armazena o valor na posição de memória 130.
13 240 HLT // término na execução do programa.
14 32 128 LDA 128 // carrega o acumulador com o valor da maior variável, no caso o da posição de memória 128 pois o resultado foi negativo.
16 16 130 STA 130 // armazena o valor na posição de memória 130.
18 240 HLT // término na execução do programa.

## Slide 21: Exemplo utilizando JZ
Faça um programa que decremente o conteúdo da posição de memória 129 de 1 em 1 até o mesmo atingir o valor zero. Utilize um JZ ou JN.
// Antes de rodar o programa atribua a constante 1 a posição de memória 138 e uma variável a ser decrescida na posição de memória 129.

## Slide 22: Exemplo utilizando JZ
0 32 138 LDA 138
2 96 NOT
3 48 138 ADD 138
5 48 129 ADD 129
7 16 129 STA 129
9 160 13 JZ 13
11 128 0 JMP 0
13 240 HLT

## Slide 23: Exemplo utilizando o JMP
Faça um programa que decremente o conteúdo da posição de memória 130 de 2 em 2. Utilize um laço e a execução passo-a-passo.
0 32 138 LDA 138
2 96 NOT
3 48 139 ADD 139
5 48 130 ADD 130
7 16 130 STA 130
9 128 0 JMP 0